## Slide 1
MULTI-CAMERA CALIBRATION
여러 카메라를 하나의 좌표계로
No-FK · Fixed-FK · Corrected-FK
쉬운 개념에서 시작해 목적함수와 보정 알고리즘까지
발표의 질문
같은 큐브를 본 여러 카메라의 좌표를 어떻게 하나로 합칠까?
그리고 로봇 FK 정보는 사용하지 않을까, 그대로 믿을까, 보정해서 사용할까?
MULTI-CAMERA CALIBRATION
01

## Slide 2
00 · ROADMAP
쉬운 이야기에서 상세 수식까지
1
문제
왜 카메라마다 답이 다른가?
2
언어
좌표계와 변환행렬 T
3
원리
같은 큐브 자세로 합의
4
방법
No / Fixed / Corrected-FK
5
상세
목적함수 · gate · blend
MULTI-CAMERA CALIBRATION
02

## Slide 3
01 · WHY
같은 큐브인데 카메라마다 위치가 다르다
• 카메라 0: ‘큐브가 내 앞 50 cm에 있다.’
• 카메라 1: ‘큐브가 내 오른쪽 30 cm에 있다.’
• 그리퍼 카메라: ‘큐브가 내 아래 20 cm에 있다.’
왜 모두 다른가?
각 카메라가 자기 자신을 원점으로 사용하기 때문이다.
필요한 것
각 카메라의 좌표를 하나의 공통 좌표로 바꾸는 방법
MULTI-CAMERA CALIBRATION
03

## Slide 4
01 · DEFINITION
캘리브레이션의 가장 쉬운 정의
Calibration = 서로 다른 좌표계 사이의 관계를 찾는 과정
구분
질문
이 프로젝트에서
내부 Intrinsic
카메라 눈의 특성은?
먼저 구해 놓고 사용
외부 Extrinsic
고정 카메라가 어디에 있나?
찾아야 함
Hand–Eye
카메라가 그리퍼에 어떻게 붙었나?
찾아야 함
최종 공통 언어는 로봇 베이스 좌표계 B
MULTI-CAMERA CALIBRATION
04

## Slide 5
02 · COORDINATES
좌표계 기호부터 정리한다
기호
좌표계
역할
B
Robot base
모든 결과를 표현할 최종 기준
Cᵢ
Fixed camera i
i번째 고정 카메라 좌표
G
Robot gripper
움직이는 그리퍼 좌표
C𝗀
Gripper camera
그리퍼에 부착된 카메라 좌표
O
Object / cube
공통으로 관측하는 캘리브레이션 타깃
위 첨자 = 도착 좌표계 · 아래 첨자 = 출발 좌표계
MULTI-CAMERA CALIBRATION
05

## Slide 6
02 · TRANSFORM
변환 T는 ‘돌리고 옮기는 좌표 변환기’
• R ∈ SO(3): 어느 방향을 보는지 나타내는 3×3 회전행렬
• t ∈ ℝ³: 어디에 있는지 나타내는 3×1 이동벡터
• 행렬곱: 이동 경로를 차례로 연결
MULTI-CAMERA CALIBRATION
06

## Slide 7
03 · FIXED CAMERA
고정 카메라가 베이스 기준 큐브를 계산하는 경로
베이스 → 고정 카메라 → 큐브
항
뜻
상태
⁽ᴮ⁾T_Cᵢ
베이스 → 고정 카메라
찾아야 함
⁽Cᵢ⁾T_O,s
카메라가 PnP로 관측한 큐브
측정값
⁽ᴮ⁾T_O,s
베이스 기준 큐브 자세
FK 방식에 따라 다름
MULTI-CAMERA CALIBRATION
07

## Slide 8
03 · GRIPPER CAMERA
그리퍼 카메라는 움직이므로 경로가 하나 더 길다
베이스 → 그리퍼 → 그리퍼 카메라 → 큐브
항
뜻
상태
Gₑ = ⁽ᴮ⁾T_G,e
촬영 순간 베이스 → 그리퍼
로봇 FK로 알고 있음
X = ⁽ᴳ⁾T_C𝗀
그리퍼 → 그리퍼 카메라
찾아야 함
Z𝗀,e = ⁽C𝗀⁾T_O,e
그리퍼 카메라의 큐브 관측
측정값
MULTI-CAMERA CALIBRATION
08

## Slide 9
03 · KNOWN / UNKNOWN
알고 있는 값과 찾아야 하는 값
알고 있는 값 · 관측
• Zᵢ,ₛ = ⁽Cᵢ⁾T_O,s · 고정 카메라 PnP
• Z𝗀,ₑ = ⁽C𝗀⁾T_O,e · 그리퍼 카메라 PnP
• Gₑ = ⁽ᴮ⁾T_G,e · 촬영 순간 로봇 자세
• Fₛ = ⁽ᴮ⁾T_O,s^FK · raw FK 큐브 prior
찾아야 하는 값 · 미지수
• Cᵢ = ⁽ᴮ⁾T_Cᵢ · 고정 카메라 외부파라미터
• X = ⁽ᴳ⁾T_C𝗀 · hand–eye 변환
• Oₛ = ⁽ᴮ⁾T_O,s · set별 큐브 자세
• Oₛ를 어떻게 다루는지가 세 FK 방식의 차이
No-FK여도 Gₑ는 사용한다. 사용하지 않는 것은 큐브 prior Fₛ이다.
MULTI-CAMERA CALIBRATION
09

## Slide 10
04 · AGREEMENT
같은 큐브를 봤다면 베이스 좌표에서 같아야 한다
두 경로의 예측
→
공통 큐브 자세 Qₛ
←
최대한 같은 값
캘리브레이션 = 모든 카메라의 큐브 예측이 공통 자세 Qₛ에 모이도록 미지수를 조정
MULTI-CAMERA CALIBRATION
10

## Slide 11
04 · ERROR
두 자세가 얼마나 다른지를 숫자로 바꾼다
• A와 B가 같으면 A⁻¹B = I, 따라서 오차는 0
• 회전이 다르면 회전오차 3개가 생김
• 위치가 다르면 이동오차 3개가 생김
• 최종적으로 6개의 오차 숫자를 최소화
읽는 방법
“A에서 B까지 남은 상대 회전과 상대 이동을 계산한다.”
MULTI-CAMERA CALIBRATION
11

## Slide 12
04 · DETAILED ERROR
상대 오차를 행렬 내부까지 펼쳐보면
잔차 성분
개수
단위
뜻
RotVec
3
rad
상대 회전
Relative translation
3
m
상대 이동
PPT에서는 ε=log(A⁻¹B)로 읽고, 현재 코드는 위의 6차원 r(A,B)를 사용
MULTI-CAMERA CALIBRATION
12

## Slide 13
04 · COMMON OBJECTIVE
세 방법이 공유하는 vision 목적함수
고정 카메라 항
CᵢZᵢ,ₛ가 공통 큐브 자세 Qₛ와 가까워지게 함
그리퍼 카메라 항
GₑXZ𝗀,ₑ가 같은 set의 Qₛ와 가까워지게 함
세 방법의 차이
Qₛ를 자유변수, raw FK, 보정 anchor 중 무엇으로 두는가
관측식과 오차함수는 동일하다. Qₛ의 정의만 바뀐다.
MULTI-CAMERA CALIBRATION
13

## Slide 14
05 · FK MODES
세 가지 FK 방식의 전체 그림
No-FK
큐브 FK prior를 사용하지 않는다. 큐브 자세도 카메라와 hand–eye와 함께 직접 찾는다.
Fixed-FK
raw FK를 정답으로 가정한다. 큐브 자세는 움직이지 못하고 다른 미지수만 조정된다.
Corrected-FK
vision으로 raw FK의 공통 오정렬을 보정하고, 검증된 정보만 섞어 anchor를 만든다.
MULTI-CAMERA CALIBRATION
14

## Slide 15
05 · METHOD 1
No-FK · 큐브 자세도 자유변수로 함께 찾는다
변수
움직일 수 있나?
역할
Cᵢ
Yes
고정 카메라 위치/방향
X
Yes
hand–eye
Oₛ
Yes
set별 큐브 자세
Fₛ
사용 안 함
큐브 FK prior
• 장점: raw FK systematic 오차가 카메라 캘리브레이션으로 직접 전파되지 않음
• 주의: 미지수가 많고 관측 구성이 약하면 해가 흔들릴 수 있음
MULTI-CAMERA CALIBRATION
15

## Slide 16
05 · METHOD 2
Fixed-FK · raw FK에 큐브 자세를 못 박는다
예시
실제 큐브 100 mm · raw FK 110 mm
→
남은 10 mm를 카메라 또는 hand–eye가 흡수할 수 있음
FK 상태
장점 / 위험
정확함
미지수가 줄어 강하고 안정적인 기준
systematic 오차
오차가 카메라·hand–eye로 전파될 위험
MULTI-CAMERA CALIBRATION
16

## Slide 17
05 · METHOD 3 · INTUITION
Corrected-FK · raw FK를 고쳐서 사용한다
① Vision
No-FK 1차 해로 Vₛ 계산
② Difference
Δₛ = Fₛ⁻¹Vₛ
③ Correct
Fₛᶜᵒʳʳ = FₛΔ̄
④ Guard & Blend
검증 후 Aₛ 생성
안 믿기(No-FK)와 그대로 믿기(Fixed-FK) 사이: vision으로 검증하고 25%만 혼합
MULTI-CAMERA CALIBRATION
17

## Slide 18
06 · DETAILED CORRECTION
Corrected-FK · gate와 최종 목적함수
구현 상세
정책
set 평균
관측 수 가중 + MAD 이상치 제거
이동 blend
(1−α)t(Vₛ)+αt(Fₛᶜᵒʳʳ)
회전 blend
가중합 후 SVD로 SO(3)에 투영
MULTI-CAMERA CALIBRATION
18

## Slide 19
07 · EXPERIMENTAL AXES
FK 방식 외의 실험 축
Solver
조건
뜻
Unified
고정/그리퍼 subsystem을 하나의 문제로 동시 계산
Independent
각 subsystem을 따로 계산한 뒤 공통 타깃으로 정렬
Target
조건
뜻
Board-only
평면 ChArUco 보드만 사용
Cube-only
다면 AprilTag 큐브만 사용
Both
큐브와 보드 관측을 함께 사용
유효 조합은 14개: board-only에는 큐브 FK prior가 없어 fixed/corr를 정의하지 않음
MULTI-CAMERA CALIBRATION
19

## Slide 20
08 · EVALUATION
평가할 때 반드시 구분할 것
Simulation
생성할 때 실제 카메라와 큐브 자세를 알고 있다. e_X, e_task, e_rel을 외부 ground truth와 직접 비교할 수 있다.
Real data
재투영 오차와 cross-camera consistency로 내부 일관성을 평가한다. 서로 다른 성능 측면이므로 지표를 구분한다.
FK proxy
C1 held-out 위치 평가는 로봇 FK 큐브 중심을 proxy로 사용한다. FK와의 agreement이지 절대 물리 정확도는 아니다.
MULTI-CAMERA CALIBRATION
20

## Slide 21
09 · SUMMARY
한 장으로 다시 보는 핵심 수식
No-FK는 직접 찾고 · Fixed-FK는 못 박고 · Corrected-FK는 고쳐서 섞는다
세 방법의 관측식과 오차함수는 같고, 공통 큐브 자세 Qₛ의 정의만 다르다.
MULTI-CAMERA CALIBRATION
21